Nr. postępowania :  SION / 2/   2023

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA -

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zamówienia:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej oraz rozbiórka budynków

ul. Kętrzyńska 29-31 w Bartoszycach.

Bartoszyce  listopad 2023r.

Specyfikacja  Zamówienia – Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych  "SION" ul. Bema 51A                           11-200 Bartoszyce, telefon: (89) 764 04 77 e-mail: sionbartoszyce@wp.pl.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej oraz rozbiórka budynków  ul. Kętrzyńska 29-31    w Bartoszycach.”, które obecnie pozostają wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do rozbiórki. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr. 87/17 w obrębie 0004 przy                    ul. Kętrzyńskiej w  Bartoszycach.

Podstawowe parametry:

-pow. zabudowy 317,66 m2

-liczba kondygnacji - 2 kondygnacje naziemne oraz poddasze (parter ,piętro, poddasze częściowo użytkowe)

-1 kondygnacja podziemna - piwnica

-kubatura budynku ok .3005,00 m3

IV.

Zamawiający stosując zasadę równego traktowania ,uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o cenę dotyczące zadania,, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  oraz rozbiórka budynków ul. Kętrzyńska 29-31 w Bartoszycach” na podstawie którego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zakres robót podzielony  jest na trzy etapy (trzy transze) zgodnie z umową zawartą                    z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

1 etap – roboty budowlane (roboty rozbiórkowe , fundamenty , parter, piętro, poddasze)

I transza- 20% kwoty kosztów robót określonych w kosztorysie ofertowym .Wykonanie zakresu robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru  protokołem odbioru częściowego .

II etap – dach, roboty elektryczne wew. i zew. Inst. telek .wew. i zew. przyłącza sanitarne do budynku instalacje wod - kan , wentylacja mechaniczna.

II transza - 40 % kwoty kosztów prac określonych w kosztorysie ofertowym. Wykonanie zakresu robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru  protokołem odbioru częściowego .

III etap-  instalacja hydrantowa, inst. pompy ciepła, i kotła gaz., instalacja c.o , stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki, roboty wykończeniowe, winda, elewacja ,parkingi , chodniki ,  ogrodzenia

III transza pozostałe 40 % kwoty  po pozytywnym odbiorze końcowym , usunięciu ewentualnych usterek i przedstawieniu pełnej dokumentacji powykonawczej określonej w   specyfikacji zamówienia.

Rozpoczęcie prac planowane jest na styczeń 2024r., zakończenie oddanie do użytkowania wrzesień 2025r . Przed wypłatą każdej transzy sporządzony zostanie protokół odbioru robót      w toku na podstawie, którego zostanie wypłacona należność za transze po wystawieniu faktury.

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

1)Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających użytkowanie obiektu, w tym uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2)Zapewnienie wymaganych usług związanych z przygotowaniem  realizacją i odbiorem robót stanowiących przedmiot zamówienia w tym m.in.:

- kierownictwa i nadzoru robót zgodnie z wymogami specyfikacji

- obsługi geodezyjnej

- nadzorów i odbioru przez odpowiednie instytucje

3)Wykonanie wszelkich projektów i opracowań związanych z realizacją , odbiorem                    i przygotowaniem do użytkowania (inwentaryzacji powykonawczej)

4)Przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń ,a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika.

5)Urządzenie ,zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy ponoszenie kosztów zużycia energii  elektrycznej ,wody i wszelkich innych opłat związanych                      z funkcjonowaniem budowy.

6)Uzyskanie niezbędnych do realizacji i odbioru robót  : uzgodnień, opinii ,protokołów, pomiarów ,badań i zezwoleń .np .raport  z badania wody ,protokół z pierwszego uruchomienia pompy ciepła.

7) Szczegółowy zakres robót objęty umową określony jest w przedmiarach robót   stanowiących załącznik nr. 1A   do zaproszenia. Dokumentacja techniczna umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia http://sionbartoszyce.pl/ i do wglądu  w biurze SION.      ul. Bema 39 w dni robocze w godz. 8:00-13:00.

8)Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR ,zasadami wiedzy technicznej , poleceniami nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP.

V. Załączniki do oferty:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykażą wykonanie co najmniej 2 robót w tym jedna o wartości minimum 1 mln. zł i kubaturze 3000 m3 robót o podobnym charakterze 
tj. budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego .

2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -Wykażą osoby posiadające:

- uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla robót ogólnobudowlanych),

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych ( roboty instalacyjne),

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej  w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający zezwala na łączenie uprawnień przez osoby posiadające takie uprawnienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 00 0000 zł.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poproszony o dostarczenie dokumentu ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów.

1)  Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze tj. budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego : co najmniej 2 w tym jedna o wartości minimum 1 mln. zł i kubaturze 3000 m3

o charakterze zgodnym z zakresem określonym w  specyfikacji , z podaniem ich wartości dat wykonania i odbiorców  zał.nr.4 do specyfikacji . Do wykazu należy dołączyć referencje

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających:

- uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla robót ogólnobudowlanych),

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej            w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych ( roboty instalacyjne),

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności elektrycznej            w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

(załącznik nr. 3 do specyfikacji).

Należy określić sposób dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami np. umowa zlecenie. Kserokopie uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

3)Zamawiający wymaga dołączenia przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu minimum 12 pracowników na umowę o pracę.

4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5 000 000 PLN.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poproszony o dostarczenie dokumentu ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.

5) Wymagany okres gwarancji minimum 48 miesięcy.

VII. Oferta musi zawierać:

1. Dokumenty wymienione w części VI specyfikacji, wymagane na dzień składania ofert.

2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji.

3.Kosztorysy ofertowe – załącznik nr.1A

4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim.

5. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty.

6. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów .

7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu).

8. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION  ul. Bema51 A, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami: ,,Wybudowanie budynku wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej w Bartoszycach -'' oraz „Nie otwierać przed dniem 15.12.2023r. godz. 1015.”

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać na adres Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION  ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce ,  nie później niż do dnia 15.12.2023 r. godz. 1000.

2. Oferty nadesłane przez placówkę pocztową operatora publicznego będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby "SION". w ustalonym terminie.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

IX. Otwarcie ofert.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023r. o godz. 1015   w siedzibie "SION" w Bartoszycach, ulica Bema51A.  .

X. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. 
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto - 100 %

Pk = stawka najniższa / oferowana stawka x 100 x 100%. 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów i spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego zostanie wybrana.

XI. Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Zapytania Ofertowego.

- Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lucyna Jędryczka -Prezes SION   kontakt  w dni robocze poniedziałek – piątek         800 - 1300. tel 605 882 422  najpóźniej do dnia 12.12.2023 r.

XII. Ogłoszenie o wyborze ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie www.sionbartoszyce.pl

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 5 do Specyfikacji.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego .

2. Zamawiający dopuszcza zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacja niezależnych od Wykonawcy. Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT.

Bartoszyce, 30.11.2023                                                                                          Zatwierdził:

Lucyna Jędryczka